# УТВЕРЖДАЮ                           СОГЛАСОВАНО

# Председатель Совета  Петровского                       Глава Администрации

# сельского поселения                                               Петровского сельского поселения ______________________________                       _______________ Т.Н. Булавская

# «28» марта  2012 г.                                                      « 28 марта   2012 г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С  2011-2015 годы

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 года

с.Петровка 2011

Список исполнителей:

Руководитель проекта

Администрация Петровского сельского поселения                  Булавская Т.Н.

исполнители:

Ведущий специалист Администрации

Петровского сельского поселения                                                    Лютько А.Н.

Главный бухгалтер – финансист Администрации

Петровского сельского поселения                                                    Албакова Ю.Ф.

СОДЕРЖАНИЕ

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………... 5

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………...…..7

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования   «Петровское сельское поселение» Кривошеинского района, Томской области………………………………………...…8

1.1  Характеристика системы теплоснабжения…………………………………....9

1.2.  Характеристика системы водоснабжения……………………………………16

1.3.  Характеристика электроснабжения…………………………………………...24

1.4. Характеристика системы «Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО)» ………………………………………………………………………....25

2. Перспективы развития муниципального образования  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования «Петровское сельское поселение» Кривошеинского района, Томской области……………………………26

2.1.Перспективные показатели развития муниципального образования «Петровское сельское поселение»…………………………………………………….26

2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы МО «Петровское сельское поселение»     Кривошеинского  района, Томской области …………………………………………………………………………………………….30

Теплоснабжение………………………………………………………………………...30

Водоснабжение………………………………………………………………………….30

Электроснабжение……………………………………………………………………..32

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Петровское сельское поселение» Кривошеинского района, Томской области……………………………………………………………...33

4. Программа мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей в коммунальной инфраструктуре муниципального образования «Петровское сельское поселение» Кривошеинского района,  Томской области………………...41

4.1. Тепловые источники Петровского сельского поселения………………………41                         4.1.1. Источники финансирования……………………………………………………44

4.2. Система водоснабжения Петровского сельского поселения…………………44

4.2.1. Источники финансирования……………………………………………………47

4.3. Электроснабжение………………………………………………………………..47

4.3.1. Источники финансирования……………………………………………………49

5.  Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных учреждениях МО «Петровское сельское поселение» Кривошеинского района, Томской области………………………………………….50

5.1. Источники финансирования……………………………………………………...50

6.Сбор и утилизация твердых  бытовых  отходов  в муниципальном образовании «Петровское сельское поселение» Кривошеинского района Томской области …………………………………………………………………………………………….51

6.1. Характеристика системы сбора и утилизации (захоронения)  ТБО на территории  Петровского сельского поселения………………………………….....51

6.1.1. Характеристика системы сбора ТБО  в Петровском сельском поселении………………………………………………………………………………...51

6.1.2. Характеристика системы утилизации (захоронения) ТБО в Петровском сельском поселении……………………………………………………………………..52

6.2. Оценка текущего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО Петровского сельского  поселения……………………………………………………53

7. Прогноз спроса на утилизацию  твердых бытовых отходов…………………..54

8. Управление программой и контроль за ходом ее реализации…………………..55

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петровское сельское поселение» Кривошеинского района на период с 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Петровского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный Закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 2.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010г. № 102-р. |
| Разработчики Программы | Администрация Петровского сельского поселения Кривошеинского района Томской области |
| Цель программы | Основными целями Программы являются: Обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечения надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. развитие и модернизация систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Электроснабжение», «Захоронение (утилизация) твёрдых бытовых отходов»; качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение. |
| Задачи Программы | Задачи Программы: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры укрепление материально-технической базы объектов коммунальной инфраструктуры на территории Петровского сельского поселения; повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения; определение видов объектов коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения, подлежащих восстановлению и модернизации; определение сроков, стоимости разработки проектно-сметной документации и строительства указанных объектов по укрупненным показателям. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы начинается с 2011 года по 2020год. Сроки выполнения строительно-монтажных работ (далее - СМР) зависят от сроков разработки ПСД и сроков начала проектов Срок реализации программы – 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года. Выполнение программы осуществляется в 2 этапа. Первый этап – с 2011 год по 2015 год Второй этап – с 2016 года по 2020 год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться: повышения качества и надежности оказываемых потребителям жилищно-коммунальных услуг; повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства; сокращения затрат на энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства; повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования «Петровское сельское поселение»; улучшения экологической обстановки на территории Петровского сельского поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Координацию хода выполнения Программы осуществляет Глава Администрации Петровского сельского поселения. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел Администрации Петровского сельского поселения. Отчет о ходе выполнения мероприятий Программы рассматривается ежегодно Администрацией Петровского сельского поселения и направляется на утверждение в Совет Петровского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования | Предварительная величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации проектов Программы определена в размере 9363 тыс. руб. в ценах 2011 г., в том числе: затраты на разработку проектно-сметной документации по объектам − 190 тыс. руб.; затраты на строительно-монтажные работы – 9173 тыс. руб. Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодное выделение средств бюджетов всех уровней и привлечение внебюджетных средств в объемах, установленных Программой. |

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Петровского  сельского поселения Кривошеинского района на 2011-2015 гг. (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102 об утверждении Концепции Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» (Собрание законодательства Российской Федерации 2010, № 7, ст. 769 Приказом Минрегиона России от 06.05.2011 № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования инвестиционных программ организации коммунального комплекса с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы системы жилищно-коммунального хозяйства Петровского сельского поселения.

Основной целью формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения является выявление и проведение анализа всех определяющих процессов в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Изначальным пунктом данного исследования должен служить анализ существующей структуры коммунального комплекса муниципального образования, выявление проблем функционирования.  При проведении анализа муниципального образования «Петровское сельское поселение» были  рассмотрены стартовые условия развития систем коммунальной инфраструктуры поселения (инженерно-техническое состояние систем, проведение комплексной реконструкции и модернизации с целью повышения надежности систем, соответственно повышением качества предоставления коммунальных услуг при обеспечении доступности цен и тарифов), выявлены основные тенденции и причины, обуславливающие сложившуюся ситуацию в  муниципальном образовании, дана оценка влияния внешних факторов, определены  «точки роста» на перспективу.

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования                      «Петровское сельское поселение»

Кривошеинского района, Томской области.

Жилищно-коммунальное хозяйство остаётся отраслью экономики, в которой преобладает муниципальная форма собственности на средства производства, а управление такой собственностью передано частным компаниям. Одной из ключевых проблем коммунального хозяйства является систематическое недофинансирование на 70%-80% объектов коммунальной инфраструктуры относительно реально существующих потребностей. В результате этого современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Петровского сельского поселения характеризуется высокой степенью износа, как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 60%-80%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что, очевидно, не способствует поддержанию качества оказываемых потребителем коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов и энергоносителя.

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения необходимость проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности отрасли, её приведение в соответствие с современными рыночными условиями. Это диктуется объективным состоянием экономики России и задачами её развития.

Забота о благоустройстве, обеспечение на высоком уровне услугами теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения стали показателем культурного развития, непременным условием цивилизованного проживания.

Задачи, решаемые в процессе реформирования, должны быть реально выполнимы, и приносить ощутимую пользу населению. Для этого необходимо задействовать все механизмы и возможности, которые имеются в нашей стране на сегодняшний день в сфере формирования рынка жилья, развития инженерной инфраструктуры, финансирования отрасли и социальной поддержки населения. Поэтому главными  задачами,  стоящими перед работниками ЖКХ, являются восстановление основных фондов, уровень износа которых составляет от 60 до 80%, а так же переход на работу в режиме безубыточного функционирования путём снижения затрат на производство коммунальных услуг  при безусловном повышении качества.

Результаты развития и объем деятельности коммунального хозяйства в значительной степени  влияют на уровень жизни населения.

Коммунальное хозяйство включает:

1.Санитарно-технические предприятия – водопроводы.

2.Энергетические предприятия – отопительные котельная.

К сооружениям внешнего благоустройства населенных мест, которые входят в состав коммунального хозяйства, относятся дороги и тротуары, мосты, зеленые насаждения общего пользования, уличное освещение и др.

На территории  поселения оказывается следующий вид коммунальных услуг: холодное водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение.

Жилищно-коммунальное хозяйство поселения представляет собой:

-  угольная котельная с. Петровка (2 котла Сибирь), протяженность теплотрасс  -  900 м; в двух трубном исполнении.

- 3 водонапорных башни, 1 комплекс станции обезжелезивания питьевой воды в с. Петровка, протяженность водопроводных  сетей 9,3 тыс. км;

Все объекты ЖКХ Петровского сельского поселения находятся в собственности муниципального образования.

Основным сырьем для производства тепловой энергии является уголь.

1.1  Характеристика системы теплоснабжения

Котельная мощностью 1.4 Гкал\ч предназначена для покрытия нагрузок отопления здания учреждения образования (Петровская ООШ). Котельная II категории по надёжности отпуска тепла.

Существующая котельная является отдельно стоящей.

Для производства тепла установлены 2 водогрейных котла на твёрдом топливе. Котлы  № 1, 2 «Сибирь - 7М» (производитель ООО «Нейдер» г. Барнаул) мощностью 0,7 Гкал/ч каждый, установлены в 2011г.

Температурный график 95/70ºС, схема теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графика изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловая схема водогрейной котельной состоит из одного контура. Наличие одного контура не позволит обеспечить надёжную и более длительную работу водогрейных котлов. Сетевые насосы К–45/55  2шт (мощность двигателя – 7,5 кВт), К-90/35 1шт (мощность двигателя – 7,5 кВт). Подпиточный насос К- 45/55  1шт (мощность двигателя – 7,5 кВт).

Подача воздуха на горение производится вентилятором ВД-10 (мощностью двигателя – 5,5 кВт).

Удаление дымовых газов от котлов  № 1-2 производится через кирпичный боров к стальной дымовой трубе.

Подвоз угля осуществляется автотранспортом с запасом минимум на семь дней. Склад угля устроен на открытой площадке с северной  стороны котельной. Уголь подаётся в котлы вручную.

Золошлакоудаление  из котлов осуществляется вручную и вывозится тележкой на склад шлака. Склад шлака расположен на открытой площадке у входа в котельную.

Котельная является объектом II категории электроснабжения. Резервного электроснабжения в котельной не предусмотрено. Ввод в здание выполнен кабелем. Внутреннее электроснабжение оборудования котельной осуществляется от ЩС-1, освещение от ЩО-1. Освещение котельного зала лампами накаливания 7 шт  по 200Вт. Фактическое потребление  электрической энергии за 2010год -48,7 тыс.кВтч. Установлен прибор учёта электрической энергии.

Водоснабжение производится от водопроводной распределительной сети с. Петровка. Ввод водопровода выполнен стальной трубой Ду 50 мм (один ввод). Водопровод выполнен объединенный на хоз-бытовые, производственные и противопожарные нужды.  Для резервного водоснабжения установлен бак ёмкостью 3м3. Внутренняя система водоснабжения выполнена трубой Ду 50-15мм. Нормативная потребность в воде за год 186 м3 (из них 181 м3 на подпитку системы теплоснабжения, 5 м3 – на санитарно-бытовые нужды). Прибора учёта воды нет. Подготовка воды для подпитки не производится.

Дымовая труба находится в неудовлетворительном состоянии:

1. ствол трубы поражен коррозией, обнаружены вмятины, дефект сварных швов, трещины, металлические элементы дымовой трубы не окрашены;

2. в элементах усиления цокольной части трубы обнаружено расслоение тросов, ослабление натяжения троса, ослабление в резьбовых соединениях, смятие резьбы, отклонение оси трубы от вертикали превышает предельно допустимое значение. Дальнейшая эксплуатация дымовой трубы в таком состоянии невозможна.

Схема тепловых сетей с лучевой прокладкой от котельной (одного источника теплоснабжения). Магистрали одиночные. Тепловая сеть двухтрубная.

Общая протяжённость – 900 м. (надземная по низким опорам). Трубопроводы из стальных труб диаметром 50-70 мм.

Теплоизоляция труб выполнена минматами. Надземная теплотрасса обёрнута листовым железом, подземная рубероидом. Износ тепловых сетей составляет 50%.

Таблица 1. Протяженность тепловых сетей.

Нормативные потери в тепловых сетях за год составляют 166,1 Гкал, это 32,3 % от отпуска в сеть

Таблица 2. Данные об износе и остаточной стоимости основных фондов системы теплоснабжения с. Петровка.

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, руб. | Износ,% | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания | 1198427,83 | 67 | 387014,07 |
| Передаточные устройства | 260150,32 | 100 | 0,00 |
| Машины и оборудование | 100186,33 | 100 | 580,56 |

Как видно из таблицы 2 средний износ основных фондов составляет порядка

89%, износ 100%  имеют передаточные устройства , машины и оборудования.

Котельная с. Петровка

Таблица 3. Структура потребления тепловой энергии.

| Категория потребителя | Объем потребления услуг теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 прогноз |
|  | Гкал | % к итогу | Гкал | % к итогу | Гкал | % к итогу |
| Собственное потребление снабжающей организации | 0 |  | 0 |  | 9,2 |  |
| Итого | 0 |  | 0 |  | 9,2 |  |
| Сторонние потребители | 346,1 | 93 | 346,1 | 93 | 336,9 | 93 |
| Бюджетные организации | 321,4 | 93 | 321,4 | 93 | 321,4 | 93 |
| Очистительные сооружения (объекты ЖКХ) | 24,7 | 7 | 24,7 | 7 | 15,5 | 7 |
| Итого | 346,1 | 93 | 346,1 | 93 | 336,9 | 93 |
| Всего | 346,1 | 93 | 346,1 | 93 | 346,1 | 93 |

Анализ потребителей тепловой энергии от угольной котельной с. Петровка  в динамике периодом с 2009 г. по плановый объем 2011 г. показал, что основную долю потребления составили бюджетные организации. С 2009-2011г.г. доля бюджетных организаций  остается на одном уровне и составляет  93% .

Основной группой потребителей от котельной  с. Петровки являются бюджетные организации (Петровская ООШ, СДК, библиотека, станция по очистке воды, гараж Петровской ООШ).

Структура производства тепла характеризуется высокой централизованностью. От котельной с. Петровка производится 100 % тепловой энергии в Петровского сельском поселении.

Отсутствие генерального плана развития системы теплоснабжения, потеря в теплосетях, изношенность основного и вспомогательного оборудования, низкий уровень защищённости сетей от коррозии – все эти факторы способствуют высокой аварийности объектов, вызывают рост тарифов на тепловую энергию.

Необходимость снижения энергопотребления, в условиях постоянного удорожания топлива и электроэнергии, не вызывает сомнений. Однако существенное значение имеет выбор конкретных направлений и способов энергосбережения, а также глубина реализации каждого энергосберегающего мероприятия. Для этого необходимо представлять структуру энергетического баланса производства, передачи и потребления энергии.

Рассмотренная котельная характеризуются высокими потерями в котлах, это обстоятельство указывает на необходимость замены котлов на более современные.

Тепловые сети от котельной на угле характеризуются высокими тепловыми потерями, следовательно, там заложен основной резерв по снижению тепловых потерь на тепловых сетях (устранение прямого водоразбора из закрытой тепловой системы, утепление тепловых сетей).

Структура потребления тепловой энергии характеризуется тем, что в 100% тепловой энергии тратится на нужды отопления зданий.  Следовательно, резервом экономии тепловой энергии является сокращение теплопотребления зданий. Предлагаются следующие мероприятия по энергосбережению в зданиях:

- Замена старых окон на новые, герметичные с тройным остеклением.

- Утепление чердачных перекрытий.

Структура производства тепла от котельной с. Петровка представлена на рис.1.

Рис.1

Существенным резервом мощности и экономии энергии является уменьшение тепловых потерь на тепловых сетях. Применение не намокающей изоляции (например, пенополиуретан), замена трубопровода на меньший диаметр  поможет снизить тепловые потери. Устранение прямого водоразбора сетевой воды у потребителей.

Одним из резервов мощности у потребителей может служить регулировка внутренних тепловых систем. Равномерное распределение теплоносителя по участкам и вследствие этого равномерный прогрев помещений без перетопок.

Основным резервом мощности и экономии энергии должно стать утепление зданий (стен, чердачных перекрытий), замена физически и морально устаревших окон и дверей (на окна с тройным остеклением, применением стеклопакетов).

Однако все перечисленные мероприятия эффективны только при настоящих, фактических тепловых балансах составленных на основе показаний приборов учёта тепловой энергии.

Фактический тепловой баланс угольной котельной

с.Петровка за 2010г.

Полезный отпуск фактический                                   346,1 Гкал

Расход топлива                                                             250 тонн

Расход условного топлива                                           199 т.у.т.

Средневзвешенный КПД котлов                                 57%

Средняя теплота сгорания                                            5000 ккал/кг

Выработано тепловой энергии                                     512,2 Гкал

Собственные нужды котельных                                     0 Гкал

Тоже в % к выработке                                                      0  %

Отпущено на коллектор                                                   512,2 Гкал

Потери на тепловых сетях                                                166,1 Гкал

Тоже в % к отпуску в сеть                                              32,3%

Удельный расход условного топлива                            389  кг у.т./Гкал

Удельный расход натурального топлива                       488 м3/Гкал

Объём потреблённой электроэнергии                            48,7 тыс. кВтч

Удельный расход электроэнергии                                  95 кВтч/Гкал

На данный момент существует следующая схема взаимодействия:

-   Существующая схема оповещения об аварийных ситуациях до 2009 года:

в с. Петровка отсутствует офис энергоснабжающей организации, стационарный телефон не установлен в котельной и функции диспетчера выполняют машинисты-кочегары котельной. Все потребители оповещаются при аварийных ситуациях машинистами котельной в устной форме, поскольку режим работы котельной круглосуточный – это позволяет обеспечить непрерывный контакт с потребителями.

Заявка от потребителя, сообщение от работников предприятия поступает по сотовому телефону дежурному машинисту-кочегару, который:

- оперативно передает информацию Главе Администрации поселения по сотовому телефону;

- полученную информацию срочно передает мастеру участка.

Мастер участка регистрирует заявку в журнале учета, проводит обследование, определяет объем работ и принимает меры для исполнения работы.  По  факту  выполнения  работ  записывает время окончания работ в специальном журнале.

Каждое утро мастер участка звонит в центральный офис и докладывает руководителю предприятия обстановку на данный момент времени.

Непосредственное участие, а именно контрольную функцию осуществляет Глава поселения, поскольку основная доля потребителей бюджетные учреждения, что позволяет отслеживать достоверность передаваемых мастером участка данных в центральный офис и владеть реальной обстановкой, что особенно актуально в период низкой температуры.

При существующем уровне технического обеспечения собственником имущественного комплекса, предложенная эксплуатирующей организацией схема взаимодействия является наиболее оптимальной, позволяет реагировать на возникновение внештатных ситуаций при минимальных временных затратах.

Фактические сроки устранения аварий:

- на котельной или на тепловых сетях – 5 часа, максимум 10 часов, что соответствует допустимой продолжительности перерыва в предоставлении услуги по отоплению;

Определенные сложности при ликвидации нештатных ситуаций вызывает высокий процент износа существующих сетей и сооружений. Предприятия не имеют источников дохода кроме как оплата потребителями за оказанные услуги по установленному тарифу, а оплата поступает не всегда своевременно и в полном объеме. При тарифном регулировании в затраты предприятиям закладывается только необходимый минимум на текущее содержание и ремонт, в процентном отношении от общих затрат данная статья расходов составляет от 2,1% до 5,1%, что не позволяет заниматься планово - предупредительными работами.

В наличии у предприятия имеются только мелкие расходные материалы, что негативно сказывается на сроках устранения возникающих аварийных ситуаций.      В 2009 – 2010 гг. котельная с. Петровки находилась  в оперативном управлении МОУ Петровской ООШ.

Анализ структуры затрат в динамике осуществлялся на основании фактических данных 2010 г. МОУ Петровской ООШ. Тариф на тепловую энергию МОУ Петровское ООШ не установлен, т.к. выработанная тепловая энергия направлена на один объект потребления тепла – школа.

Фактический расход по теплоснабжению Петровского сельского поселения

на 2010-г.

Таблица 4. Фактический расход по теплоснабжению.

| № п/п | Наименование статей | Факт по данным МОУ Петровской ООШ за 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб. | % |
| 1 | Основные материалы | 37336 | 4,0 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 0 | 0 |
| 3 | Работы производственного характера | 80105 | 8,6 |
| 4 | Топливо на технологические цели | 346638 | 37,3 |
| 5 | Энергия на технологические цели | 164167 | 17,7 |
| 6 | ФОТ производственного персонала | 226541 | 24,4 |
| 7 | ЕСН | 59353 | 6,4 |
| 8 | Прочие цеховые расходы | 14820 | 1,6 |
| 9 | Общехозяйственные расходы | 0 | 0 |
| 10 | Себестоимость тепловой энергии | 928960 | 100 |
| 11 | Себестоимость одной Гкал | 2684,08 |  |

Себестоимость тепловой энергии по факту 2010 г. составила 928960  руб. Основные статьи затрат: ФОТ производственного персонала – 226,5 т.р., начисление на оплату труда-59,3т.р.  затраты на топливо (уголь) – 346,6 т.р., затраты на электроэнергию для технологических целей – 164,2 т.р. и общехозяйственные затраты – 132,3 т.р. Как видно из таблицы 4 МОУ Петровская ООШ значительных расходов по статье капитальный ремонт  в 2010году не несла.

Рис 2

В 2010 г. доля заработной платы   составила 24,4 % . Доля топлива в 2010 г. составила 37,3  %. электроэнергия в 2010 г.- 17,7 % , в свою очередь доля общехозяйственных расходов должна являться значительной частью расходов, но по фактическим данным МОУ Петровской ООШ общехозяйственные расходы в 2010г. составляет 0 %.

В 2011 году планируется передать котельную на баланс  МО  «Петровское                    сельское поселение». В свою очередь поселение будет сдавать  в аренду  объект теплоснабжения обслуживающей организации.  Тариф на тепловую энергию будет установлен Департаментом тарифного регулирования и госзаказа ТО.

Тариф может измениться в сторону увеличения.

1.2.  Характеристика системы водоснабжения

Водозабор осуществляется из подземных источников (водозаборных скважин). Всего 4 скважин:

- с. Петровка - 2 скважины (ул. Лесная - 2 шт.),

- д. Елизарьево - 1 скважина (ул. Советская),

- д. Егорово - 1 скважина (ул. Новая).

с. Петровка

Скважина №3/2002: глубина скважины – 44м, дебит – 10,8м3.

Скважина №33/71: глубина скважины – 58м, дебит – 12 м3.

Скважины в с. Петровка  находятся вне  павильонов. Нет отмостки вокруг скважин. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины (в пределах зоны находятся огороды).

Подъём воды осуществляется глубинными насосами ЭЦВ 6-10-80 – 2 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам на очистку. После фильтров вода подаётся в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен самотёком  подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды.

В с. Петровка одна водонапорная башня Рожновского, высотой 25 метров, объёмом 25 м3. На водонапорной скважине устроен павильон (стены из шлакоблоков) размером 5х8х3,20м. Этот же павильон служит помещением для станции обезжелезивания воды. Металлические элементы водонапорных башен не обработаны антикоррозионными  составами.

Ремонты скважин не проводились.

Функционирует станция обезжелезивания.

Вода из водонапорных башен подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет (способ подачи воды - самотечный). Рабочее давление 1- 1,5 атм.

Функционирует станция обезжелезивания.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 4,3 км. Водопровод выполнен из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопроводов ветхое, водопроводы построены в период 1987-1989 г.г. и нуждаются в замене. Сильное влияние на состояние водопроводов оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопроводов отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 6 – 10 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

Данные об износе и остаточной стоимости основных фондов системы водоснабжения  с.Петровка.

Таблица 5. Данные об износе и остаточной стоимости основных фондов системы водоснабжения с. Петровка

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, руб. | Износ,% | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания | 464920,00 | 17 | 383559,12 |
| Передаточные устройства | 817752,16 | 66 | 275058,26 |
| Машины и оборудование | 78436,50 | 100 | 0,00 |

Как видно из таблицы  средний износ основных фондов составляет порядка 61%,  наибольший износ имеют передаточные устройства , 100% машины и оборудования.

д. Елизарьево

Скважина находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины отсутствует. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-80 – 1 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башни вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В д. Елизарьево водонапорная башня Рожновского высотой 18 метров, объёмом 18 м3. На водонапорной скважине устроен павильон (стены бревенчатые) размером 4х4х2,2м. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1,0 -0,8 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных сетей составляет 3,4 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопровода удовлетворительное, год ввода в эксплуатацию в 1970 году. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 4-6 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания).

Потери и неучтённые расходы не регистрируются.

Таблица 6. Данные об износе и остаточной стоимости основных фондов системы водоснабжения д. Елизарьево.

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, руб. | Износ,% | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Передаточные устройства | 315544,75 | 60 | 126217,40 |
| Машины и оборудование | 24822,80 | 100 | 0,00 |

Как видно из таблицы  средний износ основных фондов составляет порядка 80%,  наибольший износ имеют передаточные устройства , 100% машины и оборудования.

д. Егорово

Скважина № 31/86: глубина скважины – 155м, дебит – 20м3.

Скважина находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины отсутствует. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины.

Подъём воды осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6-10-80 – 1 шт. (мощностью 5,5 кВт) по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башни вода самотёком  подаётся в водопровод. На скважине установлен учёт электрической энергии. Нет прибора учёта поднятой воды.

В д. Егорово водонапорная башня Рожновского высотой 12 метров, объёмом 15 м3. На водонапорной скважине отсутствует павильон. Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными  составами.

Водопроводы III категории по степени обеспеченности подачи воды. Водопроводы с лучевой схемой прокладки.

Вода из водонапорной башни подаётся непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станций второго подъёма воды нет. Рабочее давление 1,0 -0,8 атм.

Установок по очистке воды нет.

Водоснабжение осуществляется по тупиковым водопроводам (нет закольцовок). Протяжённость водопроводных распределительных  сетей составляет 1,6 км. Водопровод выполнен из стальных  диаметром 100 – 25 мм.

Состояние водопровода удовлетворительное,  год ввода в эксплуатацию в 1970 году. Сильное влияние на состояние водопровода оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопровода отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Количество аварий 4-6 штук в год.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водопровод проведён в здания). Потери и неучтенные расходы не регистрируются.

.

Таблица 7. Данные об износе и остаточной стоимости основных фондов системы водоснабжения д. Егорово.

| Группы основных средств | Балансовая стоимость, руб. | Износ,% | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Передаточные устройства | 607906,54 | 100 | 0,00 |
| Машины и оборудование | 1276 | 100 | 0,00 |

Как видно из таблицы  средний износ основных фондов составляет порядка 100%.

Петровское сельское поселение (с. Петровка, д. Елизарьево, д. Егорово)

Таблица 8.  Объем потребление водоснабжения.

| Категория потребителя | Объем потребления услуг водоснабжения |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 прогноз |
|  | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу | м3 | % к итогу |
| Собственное потребление снабжающей организации | 210 | - | 208 | - | 208 | - |
| Итого | 210 | - | 208 | - | 208 | - |
| Сторонние потребители |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 1645 | 14,5 | 1245 | 12,1 | 1245 | 12,1 |
| Население | 9295 | 82,0 | 8640 | 84,0 | 8640 | 84,0 |
| Прочие | 400 | 3,5 | 400 | 3,9 | 400 | 3,9 |
| Итого | 11340 | 100 | 10285 | 100 | 10285 | 100 |
| Всего | 11550 | - | 10493 | - | 10493 | - |

рис 3

Анализ суммарного водопотребления Петровского сельского поселения в динамике за 2009-2011 гг. показал снижение объема на  1057 м3.

рис.4

Основным потребителем холодного водоснабжения в Петровском сельском поселении является население 82% в 2009г.и 84% в 2010-2011гг.    Существенное уменьшение объема потребления услуг водоснабжения связано с бюджетными организациями.  Уменьшение численности учеников,  а так же населения вызвало резкое снижение объема потребления услуги водоснабжения. Объемы водопотребления прочих организаций и собственное потребление снабжающей организации в течение периода остались неизменны.

На территории Петровского сельского поселения централизованным водоснабжением занимается  с 2011года ООО «Колосс-С».

Рис.5

Рис.6.

Материальный баланс системы (фактический).

Таблица 9.Основные показатели водоснабжения.

| Показатели | Ед. измерений | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем добычи воды (подъем воды) | тыс. куб. м | 11,1 |
| Собственные нужды станции обезжелезивания | тыс. куб. м | 0,2 |
|  | % к добычи | 2,0 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. куб. м | 6,5 |
| Отпуск воды в сеть всего | тыс. куб. м | 10,9 |
| Потери воды в сети всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 0,6 |
|  | % к отпуску в сеть | 5 |
| - нормативные потери | тыс. куб. м | 0,6 |
|  | % к отпуску в сеть | 5 |
| - сверхнормативные потери | тыс. куб. м | 0 |
|  | % к отпуску в сеть | 0 |
| Полезный отпуск воды: | тыс. куб. м | 10,5 |
| стороннее потребление, | тыс. куб. м | 103 |
| собственное потребление, | тыс. куб. м | 0,2 |
| Объём потреблённой электроэнергии | кВт.ч | 22057 |
| Удельный расход электроэнергии на реализованную воду, нормативное значение – 0,87 | кВт.ч/куб. м | 2,09 |
| Покупная вода | тыс. куб. м | 0 |

Анализ структуры затрат  показан в таблице.

Смета затрат на водоснабжение Петровского сельского поселения

На 2010-2011 года.

Таблица 10. Смета затрат на водоснабжение.

| № п/п | Наименование статей | План на 2010 г. | План на 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | % | руб. | % |
| 1 | Электроэнергия | 54826 | 7,5 | 63211 | 7,7 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 6420 | 0,9 | 6721 | 0,8 |
| 3 | ФОТ производственного персонала | 438544 | 60,1 | 464299 | 56,3 |
| 4 | ЕСН | 61396 | 8,4 | 157861 | 19,1 |
| 5 | Платежи в фонд соц.страхования | 1754 | 0,2 | 928 | 0,1 |
| 6 | Расходы на ремонт | 39480 | 5,4 | 24353 | 3,0 |
| 7 | Прочие цеховые затраты | 85049 | 11,7 | 107119 | 13,0 |
| 8 | Общехозяйственные расходы | 41784 | 5,8 | 0 |  |
| 9 | Полная себестоимость услуги водоснабжения | 729253 | 100 | 824492 | 100 |

Себестоимость услуг водоснабжения по плану 2010 г. составила 729253  руб. Основные статьи затрат: ФОТ производственного персонала – 438,5 т.р., прочие расходы (транспортные и арендная плата) – 85,0 т.р. и общехозяйственные затраты – 41,8 т.р.

Рис.7.

В 2010 г. доля заработной платы составила 68,7%. Доля прочих расходов в 2010 г. составила 11,7%.

Доля общехозяйственных расходов по плану составляет 5,8 % от полной себестоимости услуг водоснабжения

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения является большой износ водопроводных сетей. Частые порывы на водопроводе и сложность проведения ремонта сетей из-за большого срока эксплуатации и материала труб (для прокладки водопровода использовались чугунные трубы) приводит к снижению качества оказываемых услуг и не обеспечивает надежности работы системы. Наиболее актуальной данная проблема является в зимний период времени, когда устранение порывов на водопроводе усложняется и занимает большее количество времени. В период низких температур происходит замерзание воды в колонках, что не позволяет обеспечить сроки устранения аварий на водопроводе, вдвое превышают нормативные.

1.3. Характеристика системы электроснабжения

Эксплуатацию электрических сетей на территории Петровского сельского поселения осуществляет ОАО «Томская распределительная компания».

Основными потребителями ОАО «Томская распределительная компания» является население.

Годовое потребление электрической энергии на территории Петровского сельского поселения 527,7тыс. кВт*год, в.ч. население 407,7 тыс. кВт/ч за 2010год.

На нужды уличного освещение сельское поселение потребляет 19,3 тыс. кВт*ч. Затраты на обслуживание уличного освещение поселения  в 2010 году составляют 74,6 тыс.руб., что обуславливает необходимость реализации мероприятий по их снижению. Тарифы на электрическую энергию для потребителей ОАО «Томская распределительная компания» представлены в таблице.

Таблица 11. Тариф на электрическую энергию  по группе потребителей.

| Группа потребителей | Тариф на электрическую энергию, коп/кВт*ч (с НДС) |
| --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. |
| Население с газовыми плитами | 1,38 | 1,51 |
| Население с электрическими плитами | 1,38 | 1,51 |
| Бюджетные организации | 3,87 | 4,09 |

Вследствие длительной эксплуатации ЛЭП, техническое состояние линий оценивается как неудовлетворительное: при малейшем ветерке происходит замыкание на линии. Имеющиеся линии эксплуатировались без капремонта в течение длительного периода времени, как следствие наблюдается старение изоляции во многих местах, имеется большое количество соединительных муфт. В связи, с чем происходит перенапряжение, что приводит к нарушениям норм качества электроэнергии, жалобам потребителей, выход из строя бытовой техники.

1.4. Характеристика системы «Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО)»

Согласно Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пункта 4 статьи 15 - организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к вопросам местного значения МО «Кривошеинский район».

Отходы жителей и организаций находящихся на территории Петровского сельского поселения (с. Петровка, д.Егорово, д.Елизарьево) вывозятся на  предназначенные  санкционированные свалки.

Площадь участка в с. Петровка – 0,9569 га., д.Егорово – 0,283 га., д.Елизарьево – 0,5058 га.

На санкционированные свалки  принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий, учреждений, предприятий торговли, уличной садово-огородной смет и строительный мусор.

Подъездные дороги в грунтовом исполнении соединяют существующую транспортную магистраль с полигоном (свалками).

Транспортировка твердых бытовых отходов от жилищного фонда и учреждений производится автомобилями, а также другим самосвальным транспортом.

Сдвигание отходов, разравнивание слоями, содержание подъездной автодороги осуществляется бульдозером ДТ-75.

На сегодняшний день функционирование системы «Захоронения (утилизации) ТБО» на территории Петровского сельского поселения характеризуется следующими проблемами:

- полигон (свалка) в с.Петровка для захоронения полностью заполнен, что требует выделение нового участка для захоронения;

- существующий полигон (свалка) бытовых отходов не отвечает нормативным требованиям к данным объектам;

- эксплуатирующей организации не имеется;

- отсутствие организованного захоронения бытовых отходов с соблюдением санитарных, эпидемиологических и экологических норм и правил приводит к загрязнению почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод.

2. Перспективы развития муниципального образования

и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

муниципального образования «Петровское сельское поселение»

Кривошеинского района, Томской области.

  - Перспективные показатели развития муниципального образования «Петровское сельское поселение»

Петровское сельское поселение граничит:

1.   С севера граница сельского поселения проходит по:

- северной границе КСП «Петровское»

- далее граница в северо-восточном направлении пересекает р. Обь

- северной границе участка населенного пункта Петровка (о.Ташьян)

2. С востока граница сельского поселения проходит по:

- левому берегу р. Обь

- западной границе 33 «Першинский»

- пересекает р. Обь в южном направлении

- северной границе урочища Казырбакское Кривошеинского лесхоза

- восточной границе КСП «Петровское»

- середине р. Шегарка (вверх по течению)

3.С юга граница сельского поселения Петровское проходит по:

- северной границе урочища Рыбаловское Кривошеинского лесхоза

- южной границе КСП «Петровское»

- середине р. Степановка (вверх по течению)

- южной границе КСП «Петровское»

4. С запада граница сельского поселения проходит по :

- восточной границе 33 «Петровский»

- западной границе КСП «Петровское»

Административный центр - с.Петровка.

Площадь Петровского сельского поселения составляет – 30249 га.

В состав Петровского сельского поселения входит четыре населенных пункта (с.Петровка, д.Елизарьево, д.Бараново, д.Егорово).

Минерально-сырьевая база Петровского сельского поселения представлена следующими полезными ископаемыми: грунт строительный, песчано-гравийная смесь, пески строительные.

Площадь Петровского сельского поселения составляет 438 тыс. га. Из них - 1200 га - земли лесного фонда, 10693,72 га - земли сельскохозяйственного назначения, 1234,94 га - земли водного фонда, 282,82 га - земли населенных пунктов, 88,06 га - земли промышленности транспорта, связи; 16749,81 га - запасы земли.

В Петровском сельском поселении площадь, покрытая лесами, составляет 13225,88 га.

Петровское сельское поселение имеет потенциальные ресурсы для сбора лесных дикоросов (грибов), ягод: клюква, ежевика, малина, клубника, черемуха, черная смородина, красная смородина, шиповник, калина, боярышник. Рыбной ловли: окунь, чебак, лещ, карась, налим, щука, стерлядь, нельма, судак, муксун, ерш.

Породный состав спелых и перестойных древесных

Березы

Осина

Сосна

Пихта

Кедр

Климат на территории Петровского сельского поселения континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура  воздуха отрицательная, колеблется в пределах от –0,8 °С до -1,5 °С. Абсолютный минимум температуры приходится  на январь и составляет – 51 °С, абсолютный максимум приходится на июнь и достигает + 32 °С.

Устойчивый снежный покров в поселении устанавливается в конце октября – начале ноября и удерживается 176-182 дня. Его глубина по территории поселения составляет 58-68см.

Кривошеинский район был приравнен к районам Крайнего Севера  на основании Постановления Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 1029  и включен в перечень районов, на которые распространяется действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г.  о льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях.

В состав Петровского сельского поселения входят населенные пункты: с. Петровка, д. Елизарьево, д. Егорово, д. Бараново. Административный центр с. Петровка.

Таблица 12.  Перечень населенных пунктов.

| № п/п | Населенные пункты, входящие в состав поселения | Расстояние до районного центра, км. | Расстояние до центра поселения, км. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Петровка | 22 | - |
|  | д.Елизарьево | 7 | 15 |
|  | д.Егорово | 30 | 8 |
|  | д.Бараново | 11 | 19 |

Административным центром поселения является с.Петровка, которое удалено от районного центра на расстояние 22 км.

На основании Конституции РСФСР 1918 года был образован в 1920 году Исполком Казырбакского сельского Совета рабочих, крестьянских и Красноармейских депутатов. С принятием Конституции СССР 1936 года переименован в сельский Совет депутатов трудящихся. С 1920 по 1952 год относился к Кривошеинскому райисполкому, который был избран в соответствии с Постановлением Президиума Томского Уездного комитета РКП/б и Уездного исполнительного комитета от 12 июля 1924 года. Село Петровка до 1952 входила в состав Новониколаевского сельского Совета. В апреле 1952 года на базе Казырбакского сельского Совета был организован Петровский сельский Совет, на основании решения Кривошеинского райисполкома. С декабря 1991 года исполком сельского Совета ликвидирован, образована Петровская сельская администрация Решение № 98 от 31.05.1994 года.

#### Демографическая ситуация в 2010 году в Петровском сельском поселении характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся, о чем свидетельствуют следующие данные:

Таблица 13. Динамика коэффициента естественной убыли

|  | январь-декабрь 2010* |
| --- | --- |
| Родившихся | 14 |
| Умерших | 14 |
| в том числе детей в возрасте до 1 года | 0 |
| Естественная убыль | 0 |
| Браков | 3 |
| Разводов | 1 |
| Прибывших | 34 |
| Выбывших | 37 |
| Миграционный прирост | -3 |

По оценке, численность постоянного населения Петровского сельского поселения на 01.01.2011 года составила 870  человек и снизилась за 2010 год, по двум составляющим естественного (-3 человека).

Численность населения Петровского сельского поселения.

Таблица 14. Динамика численности постоянного населения.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Административный центр | Населенные пункты сельского поселения | Численность проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петровское | с.Петровка | с. Петровка | 503 |
|  |  |  | д. Елизарьево | 272 |
|  |  |  | д. Егорово | 90 |
|  |  |  | д.Бараново | 2 |
|  |  | ИТОГО |  | 867 |

На территории поселения работает две частные пилорамы, занимающиеся переработкой и сбытом древесины. Зарегистрировано 15 индивидуальных предпринимателей по развитию личных подсобных хозяйств. Ими производится и реализуется: молоко, мясо: говядина, свинина, выращивается молодняк крупнорогатого скота и свиней.

В поселении 14,3 км. дорог общего пользования.

Успешно действуют в поселении 3 учреждения культуры. В поселении имеется одна основная общеобразовательная школа, три фельдшерско-акушерских пункта, три магазина.

По состоянию на 01.01.2011 года общая площадь жилищного фонда Петровского сельского поселения составляет 16899 кв. метров, что равняется 5,5 % от жилищного фонда Кривошеинского района. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности (14471 кв.м или 86 %) и муниципальной (2428 кв.м или 14 %). Всего в поселении насчитывается 291  жилых зданий, основная доля из которых деревянные дома.

Износ муниципального жилья составляет 48 %, в основном это деревянные здания. Основная проблема муниципального жилищного фонда заключается в необходимости проведения работ капитального характера, как правило, ремонт кровли и замена инженерных коммуникаций. Жилищный фонд Петровского сельского поселения делится на два уровня благоустройства. К благоустроенному  жилью относят наличие централизованного теплоснабжения, холодного водоснабжения.

Таблица 15. Характеристика жилищного фонда

| Наименование показателей | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, тыс.м2 общей площади жилых помещений - всего | 16,9 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,2 | 17,2 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя-всего, м2 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 19,8 |
| Из общей площади жилищного фонда по формам собственности, тыс. м2: |  |  |  |  |  |  |
| Государственный | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный | 3,4 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| частный | 13,5 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,5 | 15,5 |
| Из него в собственности граждан | 13,5 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,5 | 15,5 |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. м2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Общая площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах, м2 | - | - | - | - | - | - |

  - 2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

МО «Петровское сельское поселение»

Кривошеинского  района, Томской области.

Теплоснабжение

Схема теплоснабжения с. Петровка характеризуется значительным превышением установленной мощности котельной над присоединённой тепловой нагрузкой. Причём единственным видом тепловой нагрузки является нагрузка отопления.

Годовой объем потребления тепловой энергии на территории муниципального образования, по итогам 2010 года 346,1Гкал. Планируется, что до 2020 года объем потребления тепловой энергии останется  на том же уровне так, как  потребители тепловой энергии  не меняются.

Ожидаемая, по итогам 2010 г., структура потребления тепловой энергии:

Таблица 16. Структура потребления тепловой энергии.

|  | Категория потребителя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственное потребление снабжающей организации | 0 | 9,2 | 24,7 | 24,2 | 23,4 | 22,7 |
| 2 | бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ Петровская ООШ | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 260,3 | 252,5 | 246,3 |
| 2 | МУК «Кривошеинская МЦКС» | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 21,5 | 20,9 | 20,3 |
| 3 | МУ «Кривошеинская ЦМБ» | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,3 | 16,8 | 16,3 |
| 4 | Гараж школы | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,1 |
|  | Итого бюджетные учреждения | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 313,9 | 304,6 | 297,0 |
| 5 | Очистные сооружения | 24,7 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 338,1 | 328,0 | 319,7 |

Незначительное снижение тепловой энергии в 2013-2015гг. за счет экономии энергоресурсов.  Плановая установка прибора учета по тепловой энергии в МОУ Петровской ООШ в 2012году.

Водоснабжение

В 2011 году на территории  муниципального образования услуги водоснабжения осуществляет ООО «Колосс –С»

Стоимость услуг водоснабжения в 2011 г. для населения составляет согласно степени благоустройства:

-  водопровод в доме – 182,16 руб.  на 1 человека;

-  водопользование из колонки – 72,86  руб.  на 1    человека.

Несмотря на высокую стоимость 1 м3 воды – 80,96 руб. проведенный анализ платежеспособности показал, что население способно оплачивать услуги холодного водоснабжения по существующим тарифам.   Строительство очистных сооружений в 2003 г. позволили улучшить качественные характеристики холодного водоснабжения и соответственно потребители имеют возможность получать воду,  соответствующую нормам.

Расчет нормативного водопотребления.

Таблица 17. Расчет годового объема реализации воды.

| Водопотребители | Измеритель (согласно СНиП 2.04.01-85) | Нормы расхода воды потребителями в сутки, л | Число потребителей | Период потребления воды, сутки | Расчетный годовой объем реализации воды, тыс. куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственное потребление |  |  |  |  |  |
| Административное здание, всего, в т.ч. |  | х | х | х | 3,5 |
| хозяйственно-питьевые нужды | 1 работающий | 7 | 2 | 250 | 3,5 |
| Котельная, всего, в т.ч. |  | х | х | х | 204,5 |
| технологические нужды |  | х | х | 0 | 204,5 |
| Итого собственное потребление: |  |  |  |  | 208 |
| Сторонние потребители |  |  |  |  |  |
| Население |  | х | х | х |  |
| Жилой дом водопровод в доме |  | х | х | х | 4190 |
| хозяйсвенно-питьевые нужды | 1 житель | 75 | 135 | 365 | 3600 |
| содержание и поение скота | 1 голова | 30 | 165 | 182 | 590 |
| поливка приусадебных участков | 1 сотка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| частная баня | 1 посещение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилой дом водоснабжение с колонок |  | х | х | х | 4450 |
| хозяйсвенно-питьевые нужды | 1 житель | 30 | 405 | 365 | 4450 |
| Население, всего |  | х | х | х | 8640 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  | 1245 |
| Бюджетные организации , всего |  |  |  |  | 1245 |
| Прочие потребители |  | х | х | х | х |
| Прочие потребители, всего |  |  |  |  | 400 |
| Итого сторонние потребители: |  |  |  |  | 10285 |
| население |  |  |  |  | 8640 |
| бюджетные организации |  |  |  |  | 1245 |
| прочие потребители |  |  |  |  | 400 |
| Всего |  |  |  |  | 10493 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходимо полная модернизация системы водоснабжения, включающаяся в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Ожидаемая, по итогам 2010 г., структура потребления водоснабжения :

Таблица 18.Структура потребления водоснабжения.

|  | Категория потребителя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственное потребление снабжающей организации | 208 | 208 | 208 | 208 | 280 | 208 |
|  | Итого | 208 | 208 | 208 | 208 | 280 | 208 |
| 2 | Сторонние потребители |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | 1245 | 1245 | 1245 | 1208 | 1172 | 1138 |
|  | Население | 8640 | 8640 | 8640 | 8381 | 8130 | 7890 |
|  | Прочие | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Итого | 10285 | 10285 | 10285 | 9989 | 9702 | 9428 |
|  | Всего | 10493 | 10493 | 10493 | 10197 | 9982 | 9636 |

Из таблицы видно, что объем потребления услуг на водоснабжения снижается в связи с установкой  приборов учета в бюджетной организации МОУ Петровской ООШ и в жилых домах.

Электроснабжение

Таблица 19. Структура потребления электроснабжения

|  | Категория потребителя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | 63248 | 54866 | 14191 | 13765 | 13352 | 12951 |
| 2 | Уличное освещение | 19283 | 18704 | 18142 | 17598 | 17070 | 16558 |
| 3 | Объекты ЖКХ | 22317 | 29857 | 69152 | 62497 | 55892 | 45335 |
| 2 | Население | 407711 | 409163 | 410379 | 411494 | 412483 | 413509 |
| 3 | Прочие | 15134 | 15017 | 14566 | 14129 | 13705 | 13294 |
|  | Всего | 527693 | 527607 | 526430 | 519483 | 512502 | 501647 |

Из таблицы 18 видно, что объем потребления электрической энергии по бюджетным учреждениям снижается в результате того , что  в 2009 – 2010 гг. котельная с. Петровки находилась  в оперативном управлении МОУ Петровской ООШ, и школа производила оплату за потребленную электроэнергию котельной.

В  3 квартале 2011 года  планируется передать котельную на баланс  МО  «Петровское  сельское поселение». В свою очередь поселение будет сдавать  в аренду обслуживающей организации,  и учет электрической энергии будет учитываться в строке объекты ЖКХ. Как видно из таблицы этот факт и дает резкое снижение электрической энергии по бюджетным учреждениям  и увеличение по объектам ЖКХ.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ»

КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА, ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Главная задача при анализе системы теплоснабжения применение комплексного подхода в решении проблем, т.е. учитывать интересы всех участников процесса теплоснабжения – снабжающие организации, потребители и контролирующие органы. Обеспечение качественных, доступных  и экологичных услуг возможно только при налаженной работе всей системы.

Основное влияние на качество услуг оказывает несоответствие используемого оборудования нормативным показателям в виду большого износа. В свою очередь не только потребители страдают от критического состояния оборудования, но и снабжающие организации несут большие убытки, вызванные перерасходом всех энергоресурсов (уголь, электроэнергия). Перерасход угля приводит к увеличению негативного воздействия на окружающую среду, путем роста выбросов в атмосферный воздух. Еще один аспект экологичности производства – экономия природных ресурсов. Ведь существует огромная разница между тем, чтобы "расходовать" природные ресурсы и тем, чтобы их "растрачивать". Главным богатством страны являются её ресурсы, и именно этот фактор определяет престиж страны. Данная проблематика также связана с модернизацией комплекса ЖКХ. Непосредственное влияние перерасход энергоресурсов оказывает на формирование тарифа, что особенно актуально в период постоянно растущих цен на энергоресурсы и политику жесткого лимитирования их потребления.  Увеличение себестоимости производства тепловой энергии снижает доступность данной услуги для потребителей.

Таким образом, можно сделать вывод о влиянии состояния оборудования на все показатели работы системы. Изначально необходимо привести все оборудования в нормативное состояние, иначе решение других вопросов будет невозможным. Обеспечив отлаженную работу системы, появится возможность повышения качества услуг теплоснабжения и снижения стоимости тепловой энергии.

Проведение модернизации систем теплоснабжения позволит обеспечить надежность работы системы, что в свою очередь окажет непосредственное влияние на качество услуг, их доступность и снизит воздействие на экологию поселения.

Потребителями товаров и услуг организаций ЖКХ являются лица, приобретающие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд.

Для организаций коммунального комплекса очень важным моментом является гарантированный договором уровень сбора платежей. Это очень непросто в рамках текущего законодательства, но именно это главное условие выживания. Для определения перспектив развития коммунального хозяйства важно определить способность основных групп потребителей оплачивать коммунальные ресурсы, выявить динамику платежной способности, доходов и расходов основных потребителей коммунальных услуг.

Доходы населения, помимо прочих факторов, определяются его возрастной структурой, политикой повышения заработной платы и пенсий. Точных данных о доходах населения и их распределении не существует. На уровне муниципального образования данные о структуре доходов и расходов населения довольно ограниченны.

Логика реформы ЖКХ и нового Жилищного кодекса предполагает, что приобретение коммунальных услуг будет в основном реализовываться за счет средств населения. Значит прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать коммунальные услуги становится ключевым параметром определения возможности реализации Программы. Программа может быть реализована лишь настолько, насколько потребители способны дисциплинированно оплачивать расходы на коммунальные услуги за счет включения в тарифы инвестиционной составляющей.

Средняя готовность и способность населения оплачивать ЖКУ составляет 7 % от всех доходов населения. Именно в этой точке кривая зависимости собираемости платежей за ЖКУ от их доли в доходе пересекает уровень платежной дисциплины 95 %.

Таким образом, показателем платежеспособного спроса являются не тарифы, а доля расходов на коммунальные услуги в бюджете потребителя.

В настоящее время предусмотрен механизм предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в том случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину максимально допустимой доли расходов граждан на эти цели в совокупном доходе семьи. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума, максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Для многих категорий граждан предусмотрены льготы на оплату ЖКУ, которые предоставляются на основании федеральных законов, законов субъектов РФ и местных законов.

Все эти меры оздоровляют систему предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг и способствуют повышению платежеспособности потребителей.

Местные экономические условия непосредственно формируют платежеспособность потребителей ЖКУ, неустойчивость экономической ситуации в районе, высокий уровень безработицы, и, следовательно, нестабильные доходы граждан негативно сказываются на их способности своевременно и в полном объеме оплатить оказанные ЖКУ.

Средний расход на ЖКУ на 1 кв. метр общей площади жилья по состоянию на 1.01.2010 г. в МО Петровское сельское поселение  установлен в размере 471 рубль. Средний месячный доход на 1 нетрудоспособного ( пенсионера) человека в Петровском сельском поселении в 2010г составил 7479рублей.Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за IV квартал 2010года составляет 6049рублей.      Следовательно, основная масса потребителей вполне способна оплатить получаемые жилищно – коммунальные услуги.

Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе составляет 6,3%.

Тем же потребителям, у кого среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, государство предоставляет возможность получения субсидий.

Средняя готовность и способность населения платить за ЖКУ равна 7% от всех доходов населения. Именно в этой точке кривая зависимости собираемости платежей за ЖКУ от их доли в доходе пересекает уровень платежной дисциплины 95% (см. рис. 8).

Рис.8.

Это – жесткая и устойчивая пропорция в структуре потребительских расходов не только в России. Только при такой доле удается при «жестких мерах» к задолжникам удержать платежную дисциплину на уровне 95-97%. Таким образом, показателями платежеспособного спроса являются не размеры тарифов, а доля расходов на коммунальные услуги в бюджете потребителя. Конечно, на ее значение влияют тарифы, но не только они.  Если рост тарифов происходит на фоне снижения потребления за счет повышения эффективности использования коммунального ресурса, то это не приводит к «заступу» за порог платежной способности.

Существуют два порога доступности ЖКУ:

1. Платеж за ЖКУ/доход    - не более 7%.

2. Платеж за ЖКУ/бюджет прожиточного минимума - не более 22 %.

Проанализируем ситуацию в Петровском сельском поселении.

Таблица 20. Анализ платежеспособности населения на 2010год.

| Петровское с/п |
| --- |
| Период | 2010 г. |
| Показатели |  |
| Средний расход на ЖКУ на чел. в м-ц | 471 |
| Средний месячный доход нетрудоспособного населения (пенсионеры) | 7479 |
| Средний месячный расход нетрудоспособного населения ( прож. минимум пенсионеры) | 6049 |
| Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе | 6,3% |
| Доля расходов на ЖКУ в среднем расходе | 7,8% |

Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе за 2010 г. составила 6,3 %. Как  видно данный показатель не  переступает порог доступности в размере 7%, соответственно можно сделать вывод о доступности применяемых в 2010 г. тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В 2011 г. рост тарифов на ЖКУ услуги составил в среднем 12-15%, при этом среднедушевой доход вырос на 14,6 %.

Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе за 2011 г. составила 6,3 %. Как  видно данный показатель не  переступает порог доступности в размере 7%, соответственно можно сделать вывод о доступности применяемых в 2011 г. тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Таблица 21. Анализ платежеспособности населения на 2011год.

| Петровское с/п |
| --- |
| Период | 2011 г. |
| Показатели |  |
| Средний расход на ЖКУ на чел. в м-ц | 509 |
| Средний месячный доход нетрудоспособного населения (пенсионеры) | 8077 |
| Средний месячный расход нетрудоспособного населения ( прож. минимум пенсионеры) | 6533 |
| Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе | 6,3% |
| Доля расходов на ЖКУ в среднем расходе | 7,8% |

| № п/п | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | Едина измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| № 1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |
| 1 | Средний расход на ЖКУ на чел. в м-ц | Руб. | 471 | 509 | 549 | 592 | 639 | 690 |
| 2 | Средний месячный доход нетрудоспособного населения (пенсионеры) | Руб. | 7479 | 8077 | 8723 | 9421 | 10175 | 10989 |
| 3 | Средний месячный расход нетрудоспособного населения ( прож. минимум пенсионеры) | Руб. | 6049 | 6533 | 7055 | 7615 | 8228 | 8886 |
|  | Доля расходов на ЖКУ в среднем доходе, не более 7% | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Доля расходов на ЖКУ в среднем расходе, не более 22% | % | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| № 2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (по каждому виду коммунального ресурса) |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления воды в год в т.ч. | м3 | 10285 | 10285 | 10285 | 9989 | 9702 | 9428 |
|  | бюджет | м3 | 1245 | 1245 | 1245 | 1208 | 1172 | 1138 |
|  | население | м3 | 8640 | 8640 | 8640 | 8381 | 8130 | 7890 |
|  | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями в общем объеме | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Доля объемов воды, потребляемой населением в общем объеме | % | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 83,9 | 83,7 | 83,6 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии в год в т.ч. | Гкал | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 338,1 | 328,0 | 319,7 |
|  | сторонние потребители | Гкал | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,2 | 23,4 | 22,7 |
|  | бюджет | Гкал | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 313,9 | 304,6 | 297,0 |
|  | Доля объемов тепловой энергии потребляемой сторонними потребителями | % | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | Доля объемов тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями | % | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| 3 | Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления электрической энергии в год в т.ч. | КВт/ч | 527693 | 527607 | 526430 | 519483 | 512502 | 501647 |
|  | Бюджет | КВт/ч | 63248 | 54866 | 14191 | 13765 | 13352 | 12951 |
|  | Уличное освещение | КВт/ч | 19283 | 18704 | 18142 | 17598 | 17070 | 16558 |
|  | население | КВт/ч | 407711 | 409163 | 410379 | 411494 | 412483 | 413509 |
|  | Объекты ЖКХ | КВт/ч | 22317 | 29857 | 69152 | 62497 | 55892 | 45335 |
|  | Прочие организации | КВт/ч | 15134 | 15017 | 14566 | 14129 | 13705 | 13294 |
|  | Доля объемов электрической энергии потребляемой бюджетными учреждениями | % | 12,0 | 10,4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
|  | Доля объемов электрической энергии потребляемой на уличное освещение | % | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
|  | Доля объемов электрической энергии потребляемой населением | % | 77,3 | 77,6 | 77,9 | 79,2 | 80,6 | 82,4 |
|  | Доля объемов электрической энергии потребляемой объектами ЖКХ | % | 4,2 | 5,6 | 13,2 | 12,1 | 10,9 | 9,1 |
|  | Доля объемов электрической энергии потребляемой прочими организациями | % | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| 4 | Объем ТБО всего: | тн | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,0 | 20,9 | 20,8 |
|  | Население | тн | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 |
|  | Бюджет | тн | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | прочие | тн | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | Доля населения в общем объеме | % | 70,3 | 70,3 | 69,8 | 70 | 69,8 | 69,7 |
| № 3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для учреждений и организаций температура внутреннего воздуха должна соответствовать действующим сметным нормам и правилам | t*С | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для улучшения качества воды необходимо пробурить скважины в д. Елизарьево, д. Егорово | Шт. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| № 4 Показатели степени охвата потребителей приборами учета( с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |
| 1 | Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома всего: в т.ч. | ед | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
|  | Многоквартирные дома | ед | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Жилые дома | ед | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
|  | Многоквартирные дома, в которых расчет за э/энергию осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета в каждой квартире | ед | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Жилые дома, в которых расчет за э/энергию осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета | шт | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
|  | Доля объемов электрической энергии потребляемой в многоквартирных домах, расчет за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объемов электрической энергии потребляемой в жилых домах, расчет за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Бюджетные учреждения :Петровская ООШ | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Бюджетные учреждения, в которых расчет за э/энергию осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома всего, где установлена водопроводная система | шт | 26 | 27 | 28 | 31 | 35 | 40 |
|  | Многоквартирные дома с водопроводом в доме | шт | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 |
|  | Жилые дома с водопроводом в доме | шт | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 |
|  | Многоквартирные дома, в которых расчет за воду осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета в каждой квартире | Шт. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
|  | Жилые дома, в которых расчет за воду осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета | Шт. | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 |
|  | Доля многоквартирных домов, расчет за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 75 | 76,9 | 84,6 | 85,7 | 86,6 | 88,9 |
|  | Доля жилых домов, расчет за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 85,7 | 85,7 | 80,0 | 82,3 | 90,0 | 90,1 |
| № 5 Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения. |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважин всего: | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Для улучшения качества воды необходимо пробурить скважины в д. Елизарьево, д. Егорово | шт | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | Доля скважин для улучшения качества воды | % | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 83,3 | 100 | 100 |
|  | Протяженность водопроводных сетей всего: | км | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | Ветхие сети, требующие замену чугунных труб на полиэтиленовые | км | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 5,8 | 2,8 | 0 |
|  | Доля ветхих сетей в общей протяженности сетей | % | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 62,4 | 30,1 | 0 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повысить КПД котлов (замена котлов на более современные) | шт |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Протяженность тепловых сетей | км | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Протяженность ветхих тепловых сетей | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 |
|  | Доля ветхих тепловых сетей в общей протяженности сетей | % | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 33,3 | 0 | 0 |
| № 6 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения(удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потери в сетях) |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления воды в год (отпуск сторонним потребителям) | м3 | 10285 | 10285 | 10285 | 9989 | 9702 | 9428 |
|  | Объем потребления электроэнергии | Тыс.кв | 22,3 | 21,8 | 19,4 | 15,9 | 12,8 | 18,4 |
|  | Удельный расход э/энергии | КВТ ч/ м3 | 2,17 | 2,12 | 1,89 | 1,59 | 1,32 | 1,04 |
|  | Потери воды в сетях | м3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
|  |  | % к отпуску в сети | 5,8 | 5,8 | 4,8 | 4,0 | 3,1 | 2,1 |
| 2 | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии в год всего | Гкал | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 338,1 | 328,0 | 319,7 |
|  | Выработано тепловой знергии | Гкал | 512,2 | 512,2 | 512,2 | 496,6 | 481,7 | 467,2 |
|  | Расход топлива (уголь) | тн | 250 | 250 | 248 | 220 | 200 | 150 |
|  | Расход условного топлива | Т.у.т. | 199 | 199 | 197 | 175 | 159 | 119 |
|  | Объем потребления электроэнергии | Тыс.кв. | 48,0 | 44,3 | 40,7 | 35,3 | 29,8 | 21,4 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 161,9 | 157,1 | 153,2 |
|  | Удельный расход условного топлива на полезный отпуск | кг у.т/Гкал | 574,9 | 574,9 | 569,2 | 517,6 | 484,7 | 372,2 |
|  | Удельный расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал а | 388,5 | 388,5 | 384,6 | 352,4 | 330,1 | 254,7 |
|  | Удельный расход э/энергии | кВтч /Гкал | 93,7 | 86,5 | 79,4 | 71,1 | 61,9 | 45,8 |
| № 7 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2, на 1 чел.) |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей пользующихся услугами водоснабжения | чел | 516 | 513 | 510 | 508 | 506 | 506 |
|  | Фактическое потребление воды населением | м3 | 8640 | 8640 | 8640 | 8381 | 8130 | 7890 |
|  | Удельный расход воды на 1 чел. в м-ц | м3 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,37 | 1,34 | 1,30 |
|  | Кол-во учителей и учеников в МОУ Петровской ООШ | чел | 53 | 61 | 64 | 63 | 60 | 59 |
|  | Фактическое потребление воды МОУ Петровской ООШ | м3 | 58 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 |
|  | Удельный расход воды на 1 чел. в м-ц | м3 | 0,91 | 1,01 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем тепловой энергии | Гкал | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 313,8 | 304,6 | 296,0 |
|  | Отапливаемая площадь | м2 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
|  | Удельный расход тепловой энергии на 1 м. в м-ц (1/8) | Гкал/ м2 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,035 |
| № 8 Показатели воздействия на окружающую среду |
|  | Нормативное состояние оборудования и источников теплоснабжения, а также приведение потерь на тепловых сетях к нормативным показателям позволяют значительно сократить потребление энергоресурсов. Таким образом, за счет сокращения количества сжигаемого угля, прежде всего, снизится объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (таких как азота диоксид, азота оксид, окись углерода, 3, 4-Бензпирен, сажа, ангидрид сернистый, зола углей). Ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизится до минимума. |  |  |  |  |  |  |  |

С целью повышения надежности и устойчивости обеспечения потребителей муниципального образования услугами требуемого уровня качества, снижения себестоимости, сокращения потерь и затрат энергии, а также повышения экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры предлагается реализовать мероприятия по их модернизации и развитию.

4. Программа мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей в коммунальной инфраструктуре                                                                                     муниципального образования «Петровское сельское поселение»                                                     Кривошеинского района,  Томской области.

4.1. Тепловые источники Петровского сельского поселения.

Для повышения эффективности работы предприятия и сбережения энергоресурсов необходимо провести следующие мероприятия:

- Поэтапная замена низкоэффективных котлов  на более эффективные котлы в заводском исполнении с КПД не ниже чем на угольной – 80,0 – 85,0.

- Модернизация насосного оборудования

- Установка приборов учета в котельной

- Ремонт изношенных участков тепловых сетей

Таблица 22.График  реализации мероприятий по тепловым источникам.

|  | Мероприятия | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поэтапная замена низкоэффективных котлов на более эффективные котлы в заводском исполнении с КПД не ниже на угольной – 80,0 – 85,0. | 700 |  |  |  | 350 | 350 |  |
| 2 | Модернизация насосного оборудования | 110 |  |  |  | 55 | 55 |  |
| 3 | Установка приборов учета в котельной | 130 |  |  | 130 |  |  |  |
| 4 | Ремонт изношенных участков тепловых сетей | 1000 |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  | Итого | 1940 |  |  | 130 | 905 | 905 |  |

Проведение данных мероприятий позволит существенно сократить издержки предприятия при эксплуатации объектов, и соответственно приведет к снижению тарифных ставок на предоставляемые услуги.

- приведение установленной мощности котельной  в соответствие с присоединенной тепловой нагрузкой;

- снижение издержек системы теплоснабжения;

-  повышение надёжности и эффективности функционирования систем теплоснабжения;

- повышение качества теплоснабжения;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

Таблица 23. Проект на угольную котельную с. Петровка ул. Лесная 10а

| Проект на угольную котельную с. Петровка ул. Лесна 10а | Действующая котельная: угольная котельная с.Петровка, ул.Лесная 10а. Котельная мощностью 1.4 Гкал\ч предназначена для покрытия нагрузок отопления здания учреждения образования (Петровская ООШ). Существующая котельная является отдельно стоящей.Для производства тепла установлены 2 водогрейных котла на твёрдом топливе. Котлы № 1, 2 «Сибирь - 7М» (производитель ООО «Нейдер» г. Барнаул) мощностью 0,7 Гкал/ч каждый. В проекте: Замена установленных 2-х водогрейных котлов на твёрдом топлив № 1, 2 «Сибирь - 7М» (производитель ООО «Нейдер» г. Барнаул) мощностью 0,7 Гкал/ч каждый на котлы стальные водогрейные 0,5 Гкал/ч (НИИСТУ – 5) , работающий на твердом топливе предназначен для систем водяного отопления. Установка нового перспективного экономического насосного оборудования. Частичная замена существующих сетей теплоснабжения. |
| --- | --- |
| Основная цель проекта | Снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии за счет ввода в эксплуатацию новых котлов с высоким КПД и за счет замены ветхих теплосетей. Повышение надежности и качества системы теплоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Котел стальной водогрейный 0,5 Гкал/ч (НИИСТУ – 5) , работающий на твердом топливе предназначен для систем водяного отопления жилых и промышленных зданий с давлением в системе отопления до 0,6 МПа (6 кгс/см2) и максимальной температурой воды на входе сиз котла 1150С с естественной или принудительной циркуляцией воды. Характеристики котла: Количество секций - 7, в т. ч. Передних 1 Средних 5 Задних 1 Длина колосниковой решетки 2205мм Площадь колосниковой решетки 1,86 м2 Объем топочного пространства 4,28 м3 Водяной объем котла 0,287м3 Тепловая мощность, не менее 0,541МВт (0,465 Гкал/ч) Габаритные размеры котла (в обмуровке), не более длина 3230 мм ширина 2100 мм высота 2810мм Масса котла (без обмуровки и арматуры) не более 0,9 кг (9,0) Давление гидравлического испытания, 0,6 МПа (6,0) кгс/см2) Рабочее давление пара 115 МПа Температура воды на выходе из котла не более 250С Расход воды - антрацит классов АС, АМ, АК, АО Топливо Угли марок Д, Ч, Ж, ОС Подача воздуха для горения Принудит. дутье под колосн. решетку Номинальный КПД котла не менее 72% Расход топлива (угля) 100 кг/ч Замена старых насосов, ресурс которых выработан, на новое перспективное экономичное насосное оборудование ( циркуляционный насос Grundfos ТР 65/410/2 (3х380v) 7,5 кВт позволит снизить стоимость израсходованной эл. Для надежной эксплуатации котлов следует частично заменить существующие сети теплоснабжения. Перекладка предизолированной трубой позволит эксплуатировать тепловые сети безаварийно около 50 лет, что существенно снизит расходы на их поддержание. Установка приборов учёта тепловой энергии не даст прямой экономии тепловой энергии, но послужит средством контроля за работой тепловой системы, послужит для оценки эффективности мероприятий по энергосбережению |
| Капитальные затраты | 1940тыс.руб. |
| Срок реализации проекта | 2012-2014гг. |
| Ожидаемый эффект | 473 тыс.руб. |
| Срок окупаемости проекта | 4года |

Общая стоимость капитальных затрат.

Таблица 24. Стоимость капитальных затрат по теплоснабжению.

4.1.1. Источники финансирования.

Таблица 25.

| № | Источники инвестиций | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2 | Областной бюджет | - |  | 550 | 550 |  |
| 3 | Районный бюджет | - | 100 | 325 | 325 |  |
| 4 | Бюджет поселения | - | 30 | 30 | 30 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 6 | Всего | - | 130 | 905 | 905 |  |

4.2. Система водоснабжения Петровского сельского поселения.

Основные цели оптимизации и развития систем водоснабжения:

Обследовав состояние системы водоснабжения, предлагаются следующие технические решения по повышению надёжности и экономии энергии:

- Разработать проектно-сметную документацию и заменить все чугунные и стальные водопроводные сети на пластиковые.

- Строительство нового павильона на водонапорной башне  в с. Петровка.

- Бурение новых скважин в д. Елизарьево, д. Егорово.

- Установить современные погружные насосы на всех скважинах.

Таблица 26. График  реализации мероприятий по водоснабжению.

|  | Мероприятия | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей с заменой всех чугунных и стальных труб на трубы из полимерных материалов | 6020 |  |  |  | 900 | 900 | 1000 | 3220 |
|  | Разработать проектно-сметную документацию модернизации системы водоснабжения | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство нового павильона на водонапорной башне в с. Петровка | 200 |  |  | 200 |  |  | - |  |
| 3 | Бурение новых скважин в д.Елизарьево, д.Егорово. | 200 |  |  |  | 100 | 100 | - |  |
| 4 | Установить современные погружные насосы на всех скважинах | 160 |  |  | 80 | 80 |  | - |  |
|  | Итого | 6770 |  |  | 470 | 1080 | 1000 | 1000 | 3220 |

Проведение данных мероприятий позволит существенно сократить издержки предприятия при эксплуатации объектов, и соответственно приведет к снижению тарифных ставок на предоставляемые услуги

- снижение издержек системы водоснабжения;

- повышение надёжности и эффективности функционирования систем           водоснабжения;

-    повышение качества водоснабжения;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов водоснабжения и потребителей;

- привлечение инвестиций в сферу водоснабжения;

- развитие конкурентных отношений.

Таблица 27. Проект на систему водоснабжения по Петровскому поселению.

| Проект: на реконструкцию водопроводных сетей по Петровскому поселению; строительство нового павильона с.Петровка; Бурение новых скважин д.Егорово, д.Елизарьево. | В Петровском поселении замена чугунных трубы на полиэтиленовые 8,6км. Строительство нового павильона на водонапорной башне в с. Петровка. Замена насосного оборудования на энергоэффективные насосы. Бурение новых скважин д.Егорово, д.Елизарьево. Проектно-сметная документация, касающаяся водопроводных сетей, не разрабатывалась. |
| --- | --- |
| Основные цели проекта | Реконструкция водопроводных сетей с перекладкой на трубы из полимерных материалов, позволит увеличить срок службы сетей в 3-4 раза по сравнению со сроком службы трубопроводов, выполненных из стали, сократить расходы на ликвидацию аварийных ситуаций, исключить затраты на устройство катодной защиты трубопроводов, улучшить качество воды, подаваемой потребителям. Строительство нового павильона на водонапорной башне в с. Петровка не даст прямой экономии, но необходимо для эффективности работы очистительных сооружений. Замена насосного оборудования на энергоэффективные насосы, оснащенные частотными регуляторами, позволяет сэкономить до 30 процентов электрической энергии и поддержать заданные параметры по давлению. В д.Елизарьево, д.Егорово имеются по одной водозаборной скважине, при выходе скважины из строя все потребители останутся без воды. Для обеспечения стабильности работы водопроводных сетей необходимо бурение новых скважин в этих населенных пунктах. Проектно-сметная документация, касающаяся водопроводных сетей, не разрабатывалась. |
| Технические параметры проекта | В Петровском поселении замена чугунных трубы на полиэтиленовые 8,6 км. ( труба РЕ 100 SDR 17 PN 10, JD 63*3.8мм) В т.ч. с. Петровка- 3,6км д. Егорово- 1,6км д.Елизарьево- 3,4км Строительство нового павильона на водонапорной башне в с. Петровка: Фундамент – бетонный Стены – брусовые Кровля – профнастил Объем- 49,5 ( 9м * 5,50 м) Число этажей- 1 Замена насосного оборудования на энергоэффективные насосы, оснащенные частотными регуляторами, позволяет сэкономить до 30 процентов электрической энергии и поддержать заданные параметры по давлению. СПА «Сатурн» 6-80-5,4 с двигателем 2,2кВт. Подъем воды 16м3 в час. Водозаборные скважины: Общая глубина скважин от поверхности земли – 155м Установка насоса на глубине - 42м Водоподъемные трубы диаметром – 73мм |
| Капитальные затраты | 6770 тыс.руб. |
| Срок реализации проекта | 2012-2015гг. |
| Ожидаемый эффект | 216 тыс. руб. в год. |

Общая стоимость капитальных затрат.

Таблица 28. Стоимость капитальных затрат по водоснабжению.

4.2.1. Источники финансирования.

Таблица 29.

| № | Источники инвестиций | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Областной бюджет | - | 250 | 650 | 600 | 600 | 2000 |
| 3 | Районный бюджет | - | 190 | 400 | 370 | 370 | 1070 |
| 4 | Бюджет поселения | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 5 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего | 470 | 1080 | 1000 | 1000 | 3220 |

4.3. Электроснабжение

Для освещения улиц территорий поселения на обслуживания находятся 69 светильников наружного освещения. Включение наружного освещения  регламентируется графиком. С цель повышения уровня освещения, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:

- замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники марки СОУД СД К-У-01-08-130

Таблица 30.График  реализации мероприятий по уличному освещению.

|  | Мероприятия | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для освещения улиц с. Петровка ул. Комсомольская ул. Коммунистическая ул. Советская ул. Лесная | 330 |  |  | 124 | 124 | 82 |  |
| 2 | Для освещения улиц д. Елизарьево ул. Подгорная ул. Трактовая ул. Советская ул. Молодежная | 196 |  |  | 62 | 82 | 52 |  |
| 3 | Для освещения улиц д. Егорово ул. Новая ул. Центральная | 609 |  |  | 31 | 31 | 21 |  |
|  | Итого | 609 |  |  | 217 | 237 | 155 |  |

Таблица 31. Проект на уличное освещение на территории Петровского сельского поселения

| Проект: уличное освещение на территории Петровского сельского поселения | Для уличного освещения территории Петровского сельского поселения необходимо провести замену светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники марки СОУД СД К-У-01-08-130 с. Петровка ул. Комсомольская -7 ул. Коммунистическая -10 ул. Советская - 11 ул. Лесная - 4 / 32 шт. д.Елизарьево ул. Подгорная - 2 ул. Трактовая - 2 ул. Советская - 10 ул. Молодежная – 5 / 19 шт. д.Егорово ул. Новая - 2 ул. Центральная -6 / 8 итого: 59 шт. |
| --- | --- |
| Основная цель проекта | Повышения уровня освещения, безопасности и надежности работы сетей уличного освещения. |
| Технические параметры проекта | Марка СОУД СД К-У-01-08-130 Потребляемая мощность, Вт, не более 130 Напряжение питания, В. 220±30 Угол раскрытия луча, не менее Град. 120 Световой поток, лм, не менее 2900 Сила света, кд, не менее 3000 Габаритные размеры, мм, не более 560×256×78 Вес, не более, кг 12 Степень защиты корпуса IР 65 Температура окружающей среды, Град. С -60…+50 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36 Ресурс работы в режиме городского освещения, мес. 180 |
|  | Высота подвеса, м Освещенность по оси, лк, не менее Диаметр пятна,м СОУД СД К-У-01-08-130 5 120 17 Марка светильника СОУД СД К-У-01-08-30 Складская цена, Без НДС, руб. 10322,00 |
| Капитальные затраты | 609 тыс. руб. |
| Срок реализации проекта | 2012-2014 |
| Ожидаемый эффект | 67 тыс.руб. |

4.3.1. Источники финансирования

Таблица 31.

| № | Источники инвестиций | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| 2 | Областной бюджет | - | 110 | 110 | 110 |  |
| 3 | Районный бюджет | - | 70 | 70 | 70 |  |
| 4 | Бюджет поселения | - | 23 | 23 | 23 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 6 | Всего | - | 203 | 203 | 203 |  |

5.  Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных учреждениях МО «Петровское сельское поселение» Кривошеинского района, Томской области.

В соответствии с мероприятиями по программе «Энергосбережение», а также в рамках реализации программы капитального ремонта жилищного фонда производится установка индивидуальных приборов учета расхода холодной воды, тепловой энергии, электроэнергии.    По типу потребителей наибольший охват системами учета имеет население. В бюджетном учреждении МОУ Петровская ООШ, так же установлен  прибор учета на водоснабжение и электроэнергию. Установка прибора учета тепловой энергии  в школе запланировано на 2012год. Постоянно растет и доля частных лиц использующих индивидуальные приборы учета в индивидуальных домах. Специалистами Администрации Петровского сельского поселения ведется работа по экономии воды. Планируется ежегодно повышать благоустройство многоквартирных домов (подвод воды к каждой квартире) и установка индивидуальных приборов учета холодной воды.

Таблица 32.  Установка приборов учета по воде.

| Потребители | Всего | Из них установлены приборы учета | Планируется подвод водопровода | Планируется установить приборы учета | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома ( квартиры) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них водопровод в каждой квартире | 26 | 18 | 6 | 14 | 2 | - | 3 | 3 | 6 |
| Индивидуальные дома | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них водопровод в доме | 14 | 12 | 6 | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Организации бюджетной сферы | 1 | 1 | - | - |  |  |  |  |  |

5.1. Источники финансирования.

Таблица 33.

| № | Источники инвестиций | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2 | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 3 | Районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 4 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - |
| 5 | Внебюджетные источники | 4 | 2 | 10 | 12 | 16 |
| 6 | Всего | 4 | 2 | 10 | 12 | 16 |

6.Сбор и утилизация твердых  бытовых  отходов

в муниципальном образовании «Петровское сельское поселение» Кривошеинского района Томской области

6.1. Характеристика системы

сбора и утилизации (захоронения)  ТБО на территории

Петровского сельского поселения

На территории муниципального образования «Петровское сельское поселение» находятся три  объекта размещения твердых бытовых отходов:

Таблица 34.

| Наименование объекта размещения отходов | Год ввода в эксплуатацию | Год окончания эксплуатации | Площадь объекта, м2 | Мощность объекта по проекту, тонн/год | Накоплено отходов всего до 2010года, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Санкционированная свалка с. Петровка Местонахождение объекта – наименование ориентира нулевой километр подъездной дороги д. Егорово. Участок находится примерно в 200м от ориентира по направлению на юг-запад. | 1994 | 2012 | 9569 | 131,1 | 1280,4 |
| Санкционированная свалка д. Елизарьево Местонахождение объекта – наименование ориентира д. Елизарьево, правая сторона старой автодороги. Участок находится примерно в 300м от ориентира по направлению на юг. | 1994 | 2012 | 5058,0 | 51,1 | 526,6 |
| Санкционированная свалка д.Егорово Местонахождение объекта – наименование ориентира жилой дом, д. Егорово ул. Центральная, 29. Участок находится примерно от ориентира по направлению на север | 1994 | 2012 | 2830 | 20,7 | 196,3 |

6.1.1. Характеристика системы сбора ТБО  в Петровском сельском поселении

Сбор отходов в Петровском сельском поселении производится населением, учреждениями и предпринимателями  самовывозом. Администрация Петровского сельского поселения ежегодно оказывает помощь населению  по вывозу ТБО: в весенний период времени  предоставляет технику для сбора и вывоза отходов  до свалки.

Расстояние от села Петровка  до объекта размещения отходов составляет –0,5 км.

Расстояние от д. Елизарьево  до объекта размещения отходов составляет 0,3 км. Расстояние от д. Егорово  до объекта размещения отходов составляет – 0,2 км.

6.1.2. Характеристика системы утилизации (захоронения) ТБО

в Петровском сельском поселении

Отходы вывозятся на три санкционированные свалки с. Петровка, д. Елизарьево, д. Егорово.  Объем, принятых ТБО на объекты захоронения  представлены в таблице № 2 и № 3.

Нормативы образования  твердых бытовых отходов

Таблица35. Средняя плотность 200 кг/куб.м.

| Наименование потребителя | Норматив образования отходов в год, кг. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Работник предприятия (учреждения, организации) | 55,0 |
| Учащийся школы, техникума | 24,0 |
| Работник продовольственного магазина | 200,0 |
| Работник промтоварного магазина | 140,0 |
| Население : |  |
| Жилые дома со всеми уровнями благоустройства( жилое помещение с водопроводом в доме, с канализацией или выгребной ямой) | 120,0 |
| Жилые дома без благоустройства (1. жилое помещение с водопроводом в доме без канализации и выгребной ямы; 2. уличная водоразборная колонка) | 50,0 |

Примечание: Постановление Госкомстата  России от 25.07.2002года № 157 «Расчет  нормативов  образования отходов  производства и потребления». Приложение № 2; № 3.

Объем ТБО, принятых свалками для их захоронения

с учетом численности и норматива

Таблица 36.

| Наименование объекта захоронения ТБО | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. население | всего | в т.ч. население | всего | в т.ч. население |
| Санкционированная свалка с. Петровка Местонахождение объекта – наименование ориентира нулевой километр подъездной дороги д. Егорово. Участок находится примерно в 200м от ориентира по направлению на юг-запад. | 13,2 | 8,7 | 13,2 | 8,7 | 13,1 | 8,6 |
| Санкционированная свалка д. Елизарьево Местонахождение объекта – наименование ориентира д. Елизарьево, правая сторона старой автодороги. Участок находится примерно в 300м от ориентира по направлению на юг. | 5,5 | 3,9 | 5,5 | 3,9 | 5,4 | 3,8 |
| Санкционированная свалка д.Егорово Местонахождение объекта – наименование ориентира жилой дом, д. Егорово ул. Центральная, 29. Участок находится примерно от ориентира по направлению на север | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |

Начиная с  октября  2009года  ответственность за содержание объектов размещения отходов несет Администрация Кривошеинского района, в связи с тем, что  ООО «Региональное коммунальное объединение» расторгло Договора аренды земельных участков, предназначенные под свалки.  Стоимость утилизации 1 куб.м. ТБО с НДС ООО «РКО»  в  2009году составила  126руб. 91коп.

С 2009 года Администрация Кривошеинского района на договорной основе, без взимания платы,  дает разрешение на размещение твердых бытовых отходов  на санкционированных свалках с. Петровка, д. Елизарьево, д. Егорово учреждениям, организациям, предприятиям и частным предпринимателям, находящимся на территории Петровского сельского поселения.

На свалки  принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий, учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-огородный смет (отходы 4-5 класса опасности).

Санкционированные свалки с. Петровка, д. Елизарьево,  д. Егорово эксплуатируются, начиная  1994года. Площади по двум свалкам позволяют принимать накопленные отходы от населения и предприятий, это д. Елизарьево, д. Егорово.

Объект захоронения ТБО с. Петровка последние годы является непригодным для эксплуатации в связи  с тем, что не отвечает требованиям обустроенного санкционированного объекта  размещения ТБО, а именно не хватает площадей, определенных границами земельного участка для размещения и утилизации ТБО.

#### Основная цель нового обустроенного санкционированного объекта  размещения ТБО  – защита почвы, атмосферы, грунтовых  поверхностных вод   от загрязнения ТБО, при экономном использовании отведенных под  складирование площадей. Новое сооружение обеспечит санитарную надежность и  эпидемиологическую безопасность для населения и предприятий.

6.2. Оценка текущего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО

Петровского сельского  поселения

По результатам анализа системы «Захоронения (утилизации) ТБО» Петровского сельского поселения  можно выделить следующие проблемы:

- свалка с. Петровка  для захоронения полностью заполнена, что требует выделения нового участка для захоронения;

- отсутствие системы контроля над ввозимыми отходами и состоянием территории, прилегающей к объекту размещения ТБО, обуславливает наличие высоких рисков нарушения экологической обстановки в районе свалки.

7. Прогноз спроса на утилизацию  твердых бытовых отходов

В связи со снижением численности населения в среднем ежегодно на 11 человек   объем вывоза и утилизации ТБО к  2015году составит, всего  -17,7  тонн.

Таблица  37.  (тонн)

| Наименование объекта захоронения ТБО | 2009 год | 2010 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, тонн | в т.ч. население | Всего, тонн | в т.ч. население | Всего, тонн | в т.ч. население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Санкционированная свалка с. Петровка | 13,2 | 8,7 | 13,1 | 8,6 | 12,5 | 8,0 |
| Санкционированная свалка д. Елизарьево | 5,5 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,4 |
| Санкционированная свалка д. Егорово | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
| Итого | 20,4 | 14,1 | 19,1 | 13,9 | 17,7 | 12,6 |

# 8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Координацию хода выполнения Программы осуществляет Глава Администрации  Петровского сельского поселения.

Администрация  в рамках своих полномочий организует работу по реализации Программы и решает вопросы бюджетного финансирования на местном уровне. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет бухгалтер- финансист Администрации.

Администрация также формирует перечень программных мероприятий для представления их к финансированию из областного бюджета в рамках реализации областных  целевых программ и организует проведение конкурсов по их реализации; при необходимости заключает контракты на выполнение работ в рамках мероприятий.

Программные мероприятия подтверждаются рабочими проектами и сметно-финансовыми расчетами (проектно-сметной документацией).

Отчет о ходе выполнения мероприятий Программы рассматривается ежегодно Администрацией  и направляется на утверждение Совета Петровского сельского поселения.

Отчет о ходе выполнении Программы будет основываться на сопоставлении плановых значений ключевых индикаторов мониторинга реализации Программы с их фактическим значением, а также анализе соответствия хода Программы по графику реализации программных мероприятий по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению.

В случае существенных расхождений в отчете должны быть приведены соответствующие обоснования.

Приложения:

1.Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра) с. Петровка.

2. Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра) д. Елизарьево.

3. Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра) д. Егорово.

4.План - схема теплотрассы с. Петровка.

5. План - схема водопровода с. Петровка.

6. План - схема теплотрассы д. Елизарьево.

7. План - схема теплотрассы д. Егорово.

# Text boxes

Вспомогательные материалы

Основные материалы

1,6

8,6

4,0

30,8

17,7

37,3

2010 г. (%)

Структура затрат на услуги теплоснабжения с. Петровка

После устранения аварии мастер участка записывает время окончания работ в журнале учета

расходы

Общехозяйственные

Прочие цеховые затраты

Расходы на ремонт

персонала

ФОТ производственного

материалы

Вспомогательные

Электроэнергия

68,7

0,9

Мастер участка регистрирует сообщение в журнале и  принимает меры по устранению аварии

Глава Администрации передает информацию мастеру участка по телефону сразу после получения сообщения

Дежурный машинист-кочегар передает информацию Главе Администрации сельского поселения (заместителю)

Общехозяйственные расходы

Прочие цеховые расходы

ФОТ производственного персонала+ ЕСН

Энергия на технологические цели

Топливо на технологические цели

Работы  производственного характера

д. Елизарьево

д. Егорово

с. Петровка

53,6%

с. Петровка;

8,3%

д. Егорово;

38,0%

Елизарьево;

д.

сельском поселении

Структура производства воды в Петровском

Прочие

Население

Бюджетные организации

Собственное потребление снабжающей  организации

потребителями Петровского сельского поселения (м3)

Объем потребления услуги водоснабжения в динамике

2011 прогноз

2010

2009

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

400

8640

1245

5,8

11,7

5,4

7,5

Петровка 2010 г. (%)

Структура затрат на услуги водоснабжения с.

208

400

8640

1245

208

400

9295

1645

210

м3

2011 прогноз

2010

2009

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

10493

10493

11550

сельского поселения в динамике за 2009-2011 гг.

Суммарный объем водопотребления   Петровского

Структура производства тепловой энергии

Петровского с

/

п

котельная с

.

Петровка

;

100 %

котельная с

.

Петровка

.